## Slide 1
Quantum Gates and Circuits

## Slide 2
MATERI
Classical Gates
Classical Circuit
Quantum Circuits
Quantum Gates
Reversible Gates
Quantum Circuit Analysis

## Slide 3
Classical Gate
NOT
Single-Bit Gates
Two-Bit Gates
AND
OR
NAND
NOR
XOR
Dalam logika klasik, tiga gerbang NOT, AND, OR merupakan komponen penyusun dasar dari memori dan gerbang turunan lainnya seperti NAND, NOR, XOR, dan lain-lain.

## Slide 4
Classical Circuits
Circuits adalah model dari komputasi :
Kawat A, B, dan C membawa informasi nilai bit
Gates mewakili operasi yang bekerja berdasarkan tabel kebenaran

## Slide 5
Quantum Circuit adalah serangkaian Quantum gates yang bekerja pada satu qubit atau lebih untuk menjalankan algoritma kuantum. Untuk memastikan kebenaran algoritma ini, setiap Quantum gates dalam rangkaian harus dapat dibalik (reversible).
Quantum Circuits
Mengapa harus reversible ?
Quantum gates dirancang agar dapat dibalik karena alasan mendasar yang berakar pada prinsip mekanika kuantum.

## Slide 6
Mengapa harus reversible ?
Berikut adalah beberapa karakteristik utama mekanika kuantum :
Konservasi Informasi Kuantum: Mekanika kuantum mengamanatkan konservasi informasi kuantum, yaitu total kandungan informasi sistem kuantum harus tetap konstan selama komputasi apa pun. Jika suatu operasi tidak dapat dibalik, maka informasi akan hancur dan melanggar prinsip dasar ini.
Evolusi Kesatuan: Dalam mekanika kuantum, evolusi keadaan kuantum dijelaskan oleh operator kesatuan, yang diwakili oleh matriks kesatuan. Operator kesatuan mempertahankan hasil kali dalam keadaan kuantum, memastikan bahwa evolusi dapat dibalik.
Superposisi dan Keterikatan Kuantum: Keadaan kuantum dapat berada dalam beberapa keadaan secara bersamaan, dan dapat terjerat dengan qubit lain. Operasi reversibel diperlukan untuk mempertahankan fenomena kuantum yang rumit ini. Gerbang ireversibel akan mengganggu superposisi dan keterjeratan, sehingga menyebabkan hilangnya keunggulan kuantum yang berharga.

## Slide 7
Desain Sirkuit Kuantum: Algoritme kuantum sering kali dibuat sebagai rangkaian gerbang kuantum. Untuk memastikan kebenaran algoritma ini dan menjaga reversibilitas keadaan kuantum, setiap gerbang dalam rangkaian harus reversibel (dapat dibalik).
Teorema Tanpa Kloning: Teorema tanpa kloning menyatakan bahwa tidak mungkin membuat salinan persis dari keadaan kuantum yang tidak diketahui. Operasi reversibel konsisten dengan teorema ini karena tidak memungkinkan adanya duplikasi informasi kuantum.
Singkatnya, prinsip-prinsip mekanika kuantum menuntut agar gerbang kuantum dapat dibalik untuk melestarikan informasi kuantum, memungkinkan evolusi kesatuan, dan mempertahankan keunggulan superposisi dan keterjeratan kuantum. Reversibilitas ini adalah sifat dasar komputasi kuantum dan membedakannya dari komputasi klasik.
Syarat agar sebuah gerbang dapat dibalik (reversible) adalah gerbang harus mempunyai jumlah bit input dan output yang sama.
Mengapa harus reversible ?

## Slide 8
Reversible Gate
Gerbang reversible adalah gerbang yang dapat bekerja secara terbalik. Maksudnya adalah bila gerbang diberikan sebuah output, maka dapat ditentukan inputnya.
 | AND | 
Input |  | Output
0 0 1 1 | 0 1 0 1 | 0 0 0 1
Half Adder |  |  | 
Input |  | Output | 
P | Q | Digit | Carry
0 0 1 1 | 0 1 0 1 | 0 1 1 0 | 0 0 0 1
Irreversible
Reversible
CNOT |  |  | 
Input |  | Output | 
x | y | x | xy
0 0 1 1 | 0 1 0 1 | 0 0 1 1 | 0 1 1 0
CNOT |  |  | 
Input |  | Output | 
x | y | x | 
0 0 1 1 | 0 1 0 1 | 0 0 1 1 | 0 1 1 0
A circuit for CNOT
f(x,y) = (x, xy )
f(x, xy ) = (x, xxy ) = (x,y)

## Slide 9
Reversible Gate
Toffoli Gate |  |  |  |  | 
Input |  |  | Output |  | 
A | B | C | A | B | (AB)⊕C
0 0 0 0 1 1 1 1 | 0 0 1 1 0 0 1 1 | 0 1 0 1 0 1 0 1 | 0 0 0 0 1 1 1 1 | 0 0 1 1 0 0 1 1 | 0 1 0 1 0 1 1 0
Toffoli gate
T(A,B,C) = (A,B, (AB)⊕C)
T(A,B, (AB)⊕C) = (A,B, (AB)⊕(AB)⊕C) = (A,B, 0⊕C) = (A,B,C)
Toffoli Gate = Reversible

## Slide 10
Quantum Circuit adalah serangkaian Quantum gates yang bekerja pada satu qubit atau lebih untuk menjalankan algoritma kuantum. Untuk memastikan kebenaran algoritma ini, setiap Quantum gates dalam rangkaian harus dapat dibalik (reversible).
Quantum Circuits
Dalam model Quantum Circuit, kawat mewakili informasi nilai Qubit dan Gates mewakili operasi unitary dan pengukuran state.
Qubit
Measurement
bit
Quantum Gates
Single Qubit
Double Qubit

## Slide 11
Qiskit-pocked-guide
https://www.oreilly.com/library/view/qiskit-pocket-guide/9781098112462/ch01.html
https://www.oreilly.com/library/view/qiskit-pocket-guide/9781098112462/ch02.html
https://www.oreilly.com/library/view/qiskit-pocket-guide/9781098112462/ch03.html
https://www.oreilly.com/library/view/qiskit-pocket-guide/9781098112462/ch04.html
https://www.oreilly.com/library/view/qiskit-pocket-guide/9781098112462/ch05.html
https://www.oreilly.com/library/view/qiskit-pocket-guide/9781098112462/ch06.html
https://www.oreilly.com/library/view/qiskit-pocket-guide/9781098112462/ch07.html

## Slide 12
Quantum Circuits Analysis
;
;
;
CX
CX
CX
CX

## Slide 13
Quantum Circuits Analysis

## Slide 14
Quantum Circuits Analysis

## Slide 15
Quantum Circuits Analysis

## Slide 16
Quantum Circuits Analysis

## Slide 17
TERIMA KASIH